# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批版）

项目名称：  年生产3000万条编织袋项目

建设单位（盖章）：汾西县长星编织有限公司

编制日期：          2021年7月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产3000万条编织袋项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-141034-29-03-007118 |
| 建设单位联系人 | 刘六星 | 联系方式 | 13935719822 |
| 建设地点 | 山西省临汾市汾西县僧念镇瓦窑圪塔村东侧 |
| 地理坐标 | （111度38分58.117秒， 36度35分 25.403秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 建设项目 行业类别 | 26-053塑料制品业 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 汾西县发展改革和经济信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 备案证明〔2018〕43号 |
| 总投资（万元） | 480 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目已建成，已缴纳罚款 | 用地（用海） 面积（m2） | 2560 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 汾西县暂未划定生态保护红线。根据环保部发布的《生态保护红线划定指南》生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，其范围主要包括重点生态功能区、生态敏感区、脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。 陆地重点生态功能区具体包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等类型；陆地生态敏感区、脆弱区具体包括水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等；禁止开发区主要包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等类型；其他区域主要包括生态公益林、重要湿地和草原、极小种群生境等。 本项目位于汾西县僧念镇瓦窑圪塔村东120m处，不在饮用水水源地保护区范围内，不涉及重点生态功能区、生态敏感区、脆弱区、禁止开发区及其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域。因此，本项目选址不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线要求。 1.1生态功能区划 根据《汾西县生态功能区划》，本项目所在区域属于ID永安东北部营养物质保持生态功能小区，该区的主要生态环境问题是： ①植被覆盖率低下，水土流失严重；②城市居民生活污水直接排放至对竹河中，造成水体污染严重；生活垃圾只进行集中堆场，而没有进行处理和回收利用，造成资源的浪费，并污染下覆土层，进而污染地下水资源；③土地利用率低，土壤肥力低，土地生产力低；④工矿业压占挖损土地现象较严重，矿产资源开采破坏生态环境，造成植被破坏；⑤农业结构不合理，生态系统的功能优势、潜力开发利用低。 该区生态系统服务功能是营养物质保持。 该区生态系统的发展方向是： ①发挥本地煤和焦炭资源优势，加快大型煤炭基地建设，提高产业集中度，综合利用，节约资源，建设环保型绿色矿山和企业，提高煤炭资源综合利用和附加值，实现煤炭资源开釆与生态环境协调发展；②依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的矿点和企业，禁止乱采滥挖、无证开采，严格执行新建矿山采矿许可证审批制度，按照“谁开发、谁保护，谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复，谁治理、谁受益”的原则，积极开展生态环境和水资源保护；③植树造林，提高植被覆盖率和水源涵养能力，恢复和营造良好的山地生态系统；④依据本区的农业资源优势，因地制宜，合理布局，统筹规划，整合资源，调整农业结构，发展生态农业和特色农业工程，实现生态、经济和社会效益的可持续发展；⑤涧底水源地、小潺涧水源地和古郡备用水源地保护区设立明显标志，坚决取缔水源保护区内的直接排污口，严防养殖业污染水源，禁止有毒物质进入饮用水水源地保护区，强化水污染事故的预防和应急处理，确保城镇居民饮用水安全；⑥加快城区市政建设步伐，建立必要的污水处理厂和垃圾处理厂，并对生活垃圾进行回收利用，最终采取卫生填埋的方式进行无害化处理。 本项目生活污水排入旱厕定期清掏，不排放至涧河中，不会对涧河造成污染；生活垃圾收集后由环卫部门处理和回收利用，不会造成资源的浪费；该区域发展方向要求依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的企业，本项目积极贯彻生态环境和水资源保护，编织袋加工的污染物经处理后均能达标排放或合理处置，对环境污染较小。因此本项目符合《汾西县生态功能区划》的要求。 1.2生态经济区划 另据《汾西县生态经济区划报告》，本项目属于IVA僧念、和平煤焦产业生态经济区，该区的主要生态问题： ①区内植被覆盖率低，采煤造成植被破坏较严重，水土流失严重；②“三废”排放较多，造成环境空气污染和地表水污染严重，区内集中了较多的洗煤厂和焦化冶炼企业，使该地区的生态与环境问题较为严重；③煤炭资源开釆造成生态环境破坏和环境污染，诱发地质灾害发育；④农业结构不合理，生态系统的功能优势、潜力开发利用低；⑤农田农药、化肥及农膜的使用对土地及地下水产生较大影响和污染，造成土地肥力下降，粮食蔬菜减产。 该生态经济区的保护措施和发展方向为： ①加快建设僧念城财汇丰60万吨煤矿工程，引资开发段村沟储量达8.5平方公里的深煤层，建立僧念镇重要煤焦深加工基地；②对现有两座大型晋源康达焦化厂分期进行扩建，完成杨树原运华两个60万吨洗煤厂，对师家沟洗煤厂、王上洗煤厂、瓦窑疙瘩洗煤厂、财政洗煤厂进行扩建。积极引进和发展焦油深加工、化肥、粗苯、甲醇、电石乙炔等化工项目，形成新型煤化产业集群；③对原有的10座有证煤矿严格按照国家规定的标准，进行全面改造，达到安全生产。建成煤焦深加工建设新型能源工业基地，排污达标，废渣综合利用，自备发电厂为一体的循环经济模式；④对中小型煤矿和煤炭企业，实施资源整合，培育大型煤炭企业，提高产业集中度，综合利用，节约资源，建设环保型绿色矿山和企业，实现煤炭开采与生态环境协调发展；⑤严禁焦业“三废”过度排放，强化环境污染源整治，培育良好的城镇和农村人居环境；依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产的矿点和企业。 该区“三废”排放较多，造成环境空气污染和地表水污染严重，使该地区的生态与环境问题较为严重。本项目冷却用水循环使用不外排，污染物均能达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。因此本项目的建设符合《汾西县生态经济区划》的要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 根据汾西县2020年环境空气例行监测资料，SO2、NO2年平均浓度及CO第95百分位数平均浓度满足环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5年平均浓度以及O3-8h第90百分位数平均浓度均超标，为不达标区，需严控相关污染物排放。本项目生产过程中原料投料、熔融挤出产生的废气经过布袋除尘器+活性炭吸附处理后通过15m高排气筒达标排放，对周围环境的影响较小；项目运营期冷却用水循环使用，生活污水排入旱厕，定期清掏，均不外排，对周围水环境基本无影响；生活垃圾收集于垃圾箱，定期运至环卫部门指定点；废机油、废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；拉丝机、自动缝边机、自动裁切机、圆织机等设备均置于室内，并采取基础减振等措施，厂界噪声可满足标准要求。 本项目产生的各种污染物经合理处置后均能达标排放，对周边的环境影响较小，因此本项目的建设对周围环境影响较小，满足汾西县环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限制。本项目生产过程中所用的资源主要为水资源和电能。本项目冷却用水循环使用不外排，生活污水排入旱厕定期清掏；本项目生产设备采用低耗能设备，项目用水由瓦窑圪塔村深水井提供，电力由瓦窑圪塔村提供，能满足本项目用水用电需求。因此，本项目的建设符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 本项目所在地无环境准入负面清单。根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求，本项目不属于限制类和淘汰类，为允许项目。因此，本项目不违背国家、地方等产业政策要求。 2、与《山西省主体功能区规划》符合性分析 山西省主体功能区的划分包括国家级主体功能区的落实、省级主体功能区的划分两个层面，战略取向是形成生产空间高效、生活空间舒适、生态空间宜人、能矿空间集约的合理空间结构布局。 按照国家发展改革委《省级主体功能区划分技术规程》，全省区域主体功能区划分为国家级和省级两个层级，分别包括重点开发区域、限制开发的农产品生产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。 本项目位于汾西县僧念镇瓦窑圪塔村东120米处，属于国家级限制开发的重点生态功能区。 国家级限制开发的重点生态功能区功能定位：黄河中游干流水土流失控制的核心区域，黄河中下游生态安全保障的关键区域，黄土高原水土流失治理的重点区域。 国家级限制开发的重点生态功能区发展方向：开展小流域综合治理和淤地坝系建设，实施封山禁牧，恢复退化植被。加强幼林抚育管护，巩固和扩大退耕还林（草）成果，促进生态系统恢复；改造中低产田，加强基本农田保护，大力推行节水灌溉、雨水积蓄、保护性耕地等技术，发展旱作节水农业；推进生态型产业发展，鼓励发展特色林果业和种植业，建立优质农产品生产与加工基地；在现有城镇布局基础上重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡），实施点状开发。包括：忻州市的神池县龙泉镇、五寨县砚城镇、五寨县三岔镇、岢岚县岚漪镇、岢岚县三井镇、河曲县收笔镇、保德县东关镇、保德县杨家湾镇、偏关县新关镇，临汾市的吉县吉昌镇、吉县屯里镇、乡宁县昌宁镇、乡宁县管头镇、蒲县蒲城镇、蒲县乔家湾乡、大宁县昕水镇、永和县芝河镇、隰县龙泉镇、隰县午城镇、汾西县永安镇，吕梁市的中阳县宁乡镇、中阳县枝河镇、兴县蔚汾镇、兴县康宁镇、兴县魏家滩镇、兴县瓦塘镇、兴县蔡家崖乡、临县临泉镇、临县碛口镇、临县三交镇、柳林县柳林镇、柳林县留誉镇、柳林县成家庄镇、石楼县灵泉镇等34个镇(乡)；在有条件的地区之间，通过水系、绿带等构建生态廊道，依托县城所在镇和重点城镇，加大生态型社区的建设力度；吸引人口合理流动，引导人口有序转移，引导一部分人口向城市化地区转移，一部分人口向区域内的县城所在镇和重点城镇转移。生态移民点应尽量集中布局到县城所在镇和重点城镇，避免新建孤立的村落式移民社区；严格控制开发强度，保护优先、适度开发、点状发展，城镇建设与工业开发要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发，禁止成片蔓延式扩张；对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地维护生态系统的稳定性和完整性。 本项目位于汾西县僧念镇瓦窑圪塔村东120米处，不在重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城所在镇和部分重点镇（乡）。本项目用地租赁汾西县瓦窑圪塔村原瓦矿厂房，占地性质为建设用地，不新增农田占地，不会额外破坏生态环境。《规划》要求严格控制开发强度，禁止成片蔓延式扩张，对各类开发活动尤其是能源和矿产资源开发及建设进行严格监管，本项目从事编织袋的加工，不属于能源和矿产资源开发及建设，开发强度小，占地面积小，项目的建设及生产过程不违背功能区规划发展方向。 3、选址合理性分析 项目位于汾西县瓦窑圪塔村东120米处，厂区西侧为瓦窑圪塔村，东、南、北侧均为荒地，建设场地租赁原汾西县瓦窑圪塔村原瓦矿厂房（租赁协议见附件3）。经调查，厂区周边没有保护动物、珍惜物种及水生生物等，也不在自然保护区、水源保护区、风景名胜区及相关文物保护区范围内。本项目产生的粉尘、烟尘和非甲烷总烃均能达标排放，生活污水和固废均能合理处置，对周围环境的影响较小。从环境影响的角度，该项目选址可行。 综上，项目选址符合用地规划，且周边没有重大环境敏感点，评价认为从环保角度考虑项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程建设内容 本项目工程是一个生产车间，包括裁切及缝边区、圆织区、熔融拉丝区、原料库、成品库和危废间。具体主要工程建设内容见表1。 表1 工程建设内容一览表 类别 名称 工程内容 备注 主体工程 生产车间 全封闭式砖混结构房，地面全部硬化，占地面积约2560 m2（64m×40m×6m），包括裁切及缝边区、圆织区、熔融拉丝区、原料储放区、成品储放区 已建 裁切及缝边区 建筑面积420m2，长35m，宽12m，内置自动裁切机1台、自动缝边机2台 圆织区 建筑面积624m2，长52m，宽12m，内置圆织机15台 熔融拉丝区 建筑面积624m2，长52m，宽12m，内置拉丝机2台，圆织机15台 储运工程 原料储放区 建筑面积300m2，长20m，宽15m 成品储放区 建筑面积300m2，长20m，宽15m 公 用 工 程 供电 由瓦窑圪塔村供给，自备一台400kVA变压器 已建 供水 由瓦窑圪塔村深水井提供 已建 供暖 生产采用电加热，生产区冬季不供暖 新建 排水 生活污水排入旱厕，定期清掏；冷却用水循环使用不外排 已建 环 保 工 程 废气 原料投料产生的粉尘、熔融产生的烟尘和非甲烷总烃 置于封闭生产车间内，在上料机投料口上方安装1个集气罩收集粉尘，在拉丝机产尘点设抽尘口收集烟尘，将两个工序废气统一收集后经布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排出 新建 废水 生活污水 排入旱厕，定期清掏 已建 噪声 基础减振、建筑隔声 新建 固废 废包装袋 收集后外售 / 检验不合格品、废边角料 收集后外售 / 生活垃圾 收集于垃圾箱，定期运至环卫部门指定点 / 废机油 暂存于危废暂存间（5m2），定期交由有资质单位处置 新建 废活性炭 2、主要产品及产能 表2 主要产品及产能一览表 名称 产量（万条/a） 规格（mm） 备注 编织袋 3000 520*720 70g/个 3、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 表3 主要生产单元、工艺及生产设施一览表 主要生产单元名称 主要工艺名称 生产设施名称 型号 数量 设施参数 挤出喷丝 挤出喷丝 全自动上料机 QF-L-1000 1台 拉丝机 SJ-FS5.5-140C/2200 2台 0.24t/h 圆织机 S-YZJ-750/4S 30台 自动裁切机 QF-750 1台 自动缝边机 QF-750 2台 废水处理系统 冷却 循环水池 - - 15m3/d 废气处理系统 袋式除尘 袋式除尘器 - - 6000 m3/h 吸附 活性炭吸附装置 - - 6000 m3/h 4、主要原辅材料及燃料 本项目的原材料为聚丙烯，无滑石粉等辅料，也不添加抗氧化剂等塑料助剂。本项目生产过程中不涉及表面印刷，不包含印刷相关的原料。 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。本项目使用聚丙烯无臭无毒。由于结构规整且高度结晶化，熔点高达167℃，极难溶于水。 项目具体原辅材料消耗一览表见下表4。 表4 原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 单位 数量 备注 编织袋 聚丙烯 t/a 2110 颗粒，袋装（25kg/袋，粒径3×5mm），存于原料库 棉线 t/a 1.39 / 塑料绳 t/a 0.35 / 5、水平衡分析 ①给水 本项目劳动定员10人，均为附近村民，不在厂区食宿。参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水指标取30L/人·d，生活用水量为0.3m3/d（90m3/a）。 本项目需对挤出工序挤出的塑料膜进行直接冷却，冷却水槽中循环水量为15m3/d，类比同类项目年产1200t补充水量为0.5 m3/d，则该项目补充水量为0.88 m3/d（264m3/a）。冷却用水循环使用，定期补充损耗，不外排。 ②排水 本项目废水为职工生活污水。职工生活用水排污系数取0.8，排水量为0.24m3/d（72m3/a）。排入旱厕，定期清掏。 本项目水平衡图如下。 图1 水平衡图（单位：m3/d） 全厂废水全部回用不排放的保证性：本项目聚丙烯结构规整且高度结晶化，极难溶于水，不会对冷却水水质产生明显影响。因此，冷却水可循环使用，仅需定期补充损耗。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，生产为两班制，每班8小时，年生产300天。 7、平面布置图 厂区自东向西依次为熔融拉丝区、圆织区、裁切及缝边区、危废暂存间，裁切及缝边区南侧为成品库，原料库位于成品库东侧。布袋除尘器、活性炭吸附装置位于熔融拉丝区东侧。具体平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2 生产工艺流程图 本项目工艺流程及产污环节简介如下： 1、原料投料：原料均为袋装形式由运输车运至厂房原料堆放区堆存，使用时将原料区堆放的原料聚丙烯经人工填料至上料机，原料经上料机进入拉丝机进行熔融。投料过程中有粉尘产生。 2、熔融、挤出、冷却、拉丝：原料进入拉丝机经加热至180℃左右后熔融、挤出成薄膜，再经冷却水槽直接冷却后分割成丝，最后收集成锭备用。熔融挤出时污染物主要为烟尘和非甲烷总烃。 3、圆织：收集的半成品经圆织机编织成袋，编织好的半成品收集成卷备用。 4、裁切、缝边：圆织好的半成品经自动裁切机裁切后在自动缝边机上缝边。 5、包装入库：将封边好的编织袋打包后入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用瓦窑圪塔村原瓦矿厂进行建设，用地性质为建设用地。瓦窑圪塔村原瓦矿厂已于2003年停产，无环保手续，设备和厂房早已清空，无遗留的环境问题，不存在与本项目有关的原有污染问题。 本项目为未批先建项目，现有工程主要环境问题及整改措施： （1）现有工程存在的主要问题有： ①未在原料投料、熔融挤出工序安装废气处理装置； ②检验不合格品、废边角料及废包装袋、生活垃圾、废机油、废活性炭等固废未合理处置。 （2）整改措施： ①将原料投料工序产生的粉尘、熔融工序产生的烟尘和非甲烷总烃统一收集后共用一套除尘效率不低于99%的布袋除尘器（TA001）+活性炭吸附装置处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排出。 ②将检验不合格品、废边角料及废包装袋收集后外售；生活垃圾收集至垃圾箱，定期运至环卫部门指定点；废机油与废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本次评价PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3引用汾西县2020年环境空气质量例行监测数据，具体值见下表。 表5 汾西县2020年环境空气质量监测数据表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m） 标准值（µg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 22 60 36.67 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40.00 达标 PM10 年平均质量浓度 72 70 102.86 超标 PM2.5 年平均质量浓度 39 35 111.43 超标 CO 第95百分位数平均浓度 1.6mg/Nm3 4mg/Nm3 40.00 达标 O3-8h 第90百分位数平均浓度 167 160 104.38 超标 从上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、CO环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，其余基本污染物环境空气质量浓度不能满足二级标准要求。 汾西县长星编织有限公司委托山西绿澈环保科技有限公司对TSP、非甲烷总烃环境空气现状进行了监测，监测结果见下表。 表6 TSP现状监测数据表 监测 项目 监测日期 监测点位 现状浓度（µg/m） 24小时平均浓度限值（µg/m3） 占标率/% 达标情况 TSP 4.17 项目厂址外东南侧 173 300 57.67 达标 4.18 199 66.33 达标 4.19 205 68.33 达标 表7 非甲烷总烃现状监测数据表 监测 项目 监测日期 监测点位 监测时间 现状浓度（mg/m） 1小时平均浓度限值（mg/m3） 占标率/% 达标情况 非甲烷总烃 4.17 项目厂址外东南侧 2:00 0.26 2.0 13.00 达标 8:00 0.69 34.50 达标 14:00 0.96 48.00 达标 20:00 0.72 36.00 达标 4.18 2:00 0.18 9.00 达标 8:00 0.63 31.50 达标 14:00 0.94 47.00 达标 20:00 0.68 34.00 达标 4.19 2:00 0.15 7.50 达标 8:00 0.72 36.00 达标 14:00 0.91 45.50 达标 20:00 0.72 36.00 达标 由监测结果可知，本项目所在区域TSP环境空气质量现状能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃环境空气质量现状能够满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准要求。 综上所述，评价区为不达标区。 2、地表水环境质量现状 距离项目最近的地表水为项目北侧1.1公里处的涧河。根据《山西省地表水水环境功能区划》（GB14/67-2019），项目区域属于黄河的汾河下游区，涧底村—入汾河段。 根据山西省生态环境厅发布的《2021年4月山西省地表水环境质量报告》，汾河水质轻度污染。 3、声环境质量现状 本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标。 4、生态环境质量现状 本项目在现有瓦矿厂房内建设，不新增用地，不进行生态现状调查。 5、电磁辐射现状 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境现状 本项目不存在土壤及地下水污染途径，无须进行地下水、土壤环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于敏感因素的界定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景区。经实地踏勘，本项目不在重点保护文物（国家重点保护单位师家大院距离本项目5km，不在保护范围内）、古迹、植物、动物及人文景观等保护区范围内，评价保护目标确定为项目区域空气质量。项目周边敏感点分布情况见下表： 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护目标 方位 保护级别及要求 距离（m） 保护对象 大气环境 瓦窑圪塔村 W 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 120 居民 声环境 - - 地下水环境 - - 生态环境 - - |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 生产过程排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中塑料制品制造标准限值，详见下表： 表9 大气污染物综合排放限值（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度 mg/m3 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表10 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中相关标准 行业 项目污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 排放高度 无组织排放监测点浓度限值 塑料制品制造 非甲烷总烃 40 15 2.0 2、噪声 施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 运营期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准（昼间55（A），夜间45（A））。 3、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅晋环发［2015］25号关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘等国家和我省实施排放总量控制的主要污染物建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 本项目污染物为粉尘、烟尘和非甲烷总烃。粉尘总量为0.072t/a，烟尘总量为0.36t/a，非甲烷总烃总量为0.22t/a。根据《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，本项目属于制造业，需对粉尘、烟尘进行总量申请，需申请污染物控制总量指标见下表： 表11 项目总量申请一览表 污染物 粉尘 烟尘 总量指标(t/a) 0.072 0.36 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于未批先建，租赁原瓦矿厂厂房进行建设，施工期主要施工项目为设备安装时产生的噪音、设备车辆运输时产生的少量扬尘。 已安装设备为：全自动上料机、拉丝机、圆织机、自动裁切机、自动缝边机；未建项目为：废气处理装置、危废间等。 主要环境影响为设备安装产生的声环境影响及少量生活垃圾。设备安装全在白天厂房内进行，减少对外界环境的影响，生活垃圾收集由环卫部门统一处理，废包装材料为一般固废，可收集后外售。本项目建设期较短且具有局限性，在施工结束后，这种影响也随之消失，故这一阶段对环境的影响较小，为短期、可逆、局部性的影响，影响范围和程度较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 原料投料产生的粉尘、熔融工序产生的烟尘及非甲烷总烃： ①产生量 本项目在投料过程中会产生粉尘，原料为颗粒状，投料过程粉尘产生较少。类比同类行业，该过程粉尘产生量按0.06kg/t原料计算，原料用量为2110t/a，则投料工序粉尘产生量为0.127t/a。 本项目在熔融过程中会产生烟尘和非甲烷总烃。该过程产生烟尘系数0.001t/t产品，则该项目烟尘产生量为2.1t/a；根据《空气污染物排放和控制手册》，本项目VOCs的产生量按0.35kg/t产品计，则非甲烷总烃产生量为0.735t/a。 ②环保措施 本项目上料机、拉丝机全部布置在封闭的生产车间内，在上料机投料口上方设置集气系统收集粉尘，集气罩2m×1.5m，罩口流速取0.5m/s；在拉丝机产尘点设抽尘口收集烟气。将两个工序废气统一收集后共用一套布袋除尘器（TA001）+活性炭吸附装置处理后由1根15m高的排气筒（DA001）排出。评价要求布袋除尘器处理效率不低于99%。布袋除尘器风机风量为6000m3/h，过滤风速为0.8m/min，过滤面积为125m2，布袋材质为涤纶针刺毡。 ③排放量 原料投料：本项目在上料机投料口上方安装1个集气罩，集气效率为90%。则有组织产生量为0.114t/a，无组织产生量为0.013t/a。上料机投料口风量为1000m3/h，则产生浓度为23.75mg/m3；经布袋除尘器+活性炭吸附装置处理后排放浓度为15mg/m3，排放量为0.072t/a，排放速率为0.02kg/h。本项目上料机置于封闭车间内，抑尘效率可达到70%以上，所以无组织排放量为0.004t/a。 熔融工序：熔融工序产生的污染物为烟尘和非甲烷总烃。在拉丝机产尘点设抽尘口， 集气效率可达99.9%，所以无组织产生量可以忽略不计。则烟尘有组织产生量为2.1t/a，非甲烷总烃有组织产生量为0.735t/a。拉丝机收尘口风量为5000m3/h，则烟尘产生浓度为87.5mg/m3，非甲烷总烃产生浓度为30.63mg/m3。将废气收集后共用一套布袋除尘器（TA001）+活性炭吸附装置处理（处理效率为70%）后由1根15m高的排气筒（DA001）排出，则烟尘排放浓度为15mg/m3，排放量为0.36t/a，排放速率为0.075kg/h；非甲烷总烃排放浓度为9.19mg/m3，排放量为0.22t/a，排放速率为0.05kg/h。 表12 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污染源 治理设施 污染源 产污环节 污染物种类 污染物产生量和产生浓度 排放形式 污染防治设施 处理能力（t/h） 去除效率% 是否可行技术 污染物排放量和浓度 投料口 投料 粉尘（有组织） 23.75mg/m3 0.114t/a 有组织 袋式除尘器 / / 是 15mg/m3 0.072t/a 粉尘（无组织） 0.013t/a / / 0.004t/a 拉丝机 挤出拉丝 烟尘 87.5mg/m3 2.1t/a / / 15mg/m3 0.36 t/a 非甲烷总烃 30.63mg/m3 0.735 t/a 活性炭吸附装置 / 70 9.19mg/m3 0.22t/a 排放口基本情况 名称及编号 类型 高度(m) 排气筒内径(m) 温度(℃) 地理坐标 排放标准 投料挤出废气排气口 一般排放口 15 0.6 60 111°38′58.735″E 36°35′25.345″N 颗粒物：120mg/m3 非甲烷总烃：40 mg/m3 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 投料挤出废气排气口 颗粒物 1次/年 非甲烷总烃 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 废气处理装置合理性分析： 本项目集气罩根据产污设备产污口进行设计，集气罩风量根据集气罩大小以及对应风速进行选取，设备均属于小型设备，可以使用通风管道将集气罩和抽尘口进行连接，共用净化装置，项目采取此方法进行收集处理后，污染物可以达标排放，因此本项目污染物治理措施布置合理。 ④非正常情况 本项目营运期连续生产，非正常情况主要为检修时的开停机，频次较低。开停机时污染物产生量较少，经配套建设环保设施处理后，可达标排放。 2、水环境影响分析 本项目的产生的废水为职工生活污水，产生量为0.24m3/d（72m3/a）。生活污水排入旱厕，定期清掏，对周围地表水影响较小。 3、声环境影响分析 本项目运营后，主要新增噪声源为水泵等设备。噪声源强见下表。 表13 项目噪声源强 设备名称 台数（台） 声压级dB(A) 降噪措施 措施后声压级dB(A) 全自动上料机 1 70~80 基础减振、建筑隔声 55~65 拉丝机 2 70~80 55~65 圆织机 30 70~80 55~65 自动裁切机 1 70~80 55~65 自动缝边机 2 70~80 55~65 1）防治措施 （1）在满足工艺的前提条件下，建设单位应优先选择功率小、噪声低的设备； （2）对拉丝机、自动裁切机、自动缝边机、圆织机等产生高噪声的设备置于封闭车间内，并采取减振等措施进行控制； （3）生产设备要按时检查维修，防止生产设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； （4）重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境。而且还可以阻滞噪声传播； （5）加强管理。加强设备日常检修和维护，保证设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 通过以上措施，运营期噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准。昼间小于55dB（A），夜间小于45dB（A）。 2）噪声预测 （1）根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+ Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何发散衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r / r0) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 现状监测值与预测贡献值叠加的预测总的预测等效声级计算公式为： 以上式中：r ：预测点到声源的距离，m； Adiv：几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm：大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr ：地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar：声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； Lp（r）：声源衰减至预测点r处的声压级，dB； Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级，dB； r0：预测参考距离，m； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （2）预测结果 本项目厂界噪声贡献值见下表。 表14 噪声贡献值结果一览表 单位：dB（A） 预测点位置 昼间 夜间 达标情况 背景值 贡献值 预测值 背景值 贡献值 预测值 1#厂界东 / 43.96 / / 43.96 / 达标 2#厂界南 / 17.26 / / 17.26 / 达标 3#厂界西 / 41.71 / / 41.71 / 达标 4#厂界北 / 43.79 / / 43.79 / 达标 由上表可以看出，本项目在生产期间，厂界噪声贡献值（范围为17.26~43.96 dB（A））满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准值（昼间55 dB（A）夜间45 dB（A））。 3）监测要求 噪声监测要求见下表。 表15 噪声监测要求一览表 污染源 监测点位 排放口编号 监测指标 监测频次 执行排放标准 设备运行 车辆运输 厂界四周 / 噪声 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》昼间55dB（A），夜间45dB（A） 4、固废环境影响分析 1）废包装袋 本项目年用原料2110t，包装为25kg/袋，产生废包装袋84400个/年，收集后外售。 2）检验不合格品、边角料等 不合格品、边角料产生量约为产品的0.5%，则产量为10.5t/a。收集后外售。 3）职工生活垃圾 本项目职工定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，生活垃圾年产生量为1.5t/a，经垃圾箱收集后定期运至环卫部门指定地点合理处置。 4）危险废物影响分析 根据《国家危险废物名录》（2021年本），废机油及废活性炭属于危险废物。 废活性炭 项目生产过程中产生的非甲烷总烃经活性炭吸附装置处理后排放，会产生废活性炭，产生量约为0.67t/a。废活性炭属于危废，危险废物代码900-039-49，收集于危废暂存间（5m2）内定期交有资质单位处置。 废机油 生产设备定期检修会产生少量废机油，产生量为0.1t/a，属于危险废物，危险废物代码900-249-08，收集于危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》国家标准2013修改单，项目拟在厂区西侧设立危废储存间，存贮面积为5m2，暂时贮存应严格要求规范建设和维护使用，具体要求如下： ①危险废物贮存设施的设计原则 a 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 b 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 c 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 d 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 e 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 g 危废间应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），不能露天堆放，堆放于封闭房间内； ②危险废物的堆放 a基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 b堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 c衬里放在一个基础或底座上。 d衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 e 衬里材料与堆放危险废物不相容。 f 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 g应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 h 危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。 i 危险废物堆要防风、防雨、防晒、防渗漏。 j产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 k 不相容的危险废物不能堆放在一起。 l 总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ③危险废物贮存设施的运行与管理 a从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。 b危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 c 不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 d盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 e每个堆间应留有搬运通道。 f不得将不相容的废物混合或合并存放。 g危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 h必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 i泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。 ④危险废物贮存设施的安全防护与监测 a危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 b危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 c 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 d 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 e按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑤危险废物贮存设施的关闭 a 危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 b危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 c 无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 d监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 采取本环评提出的防治措施后，建设项目固废可以合理安全处置，不会对环境造成大的影响。 ⑥危险废物暂存环境影响分析 项目危险废物在厂内暂存时，正常情况下不会对环境产生影响，在危险废物出现泄漏后会对地下水造成影响，因此，危险废物暂存间在建设时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单中的要求进行建设，做好防渗。采取以上措施后，项目危险废物暂存对周围环境影响很小。 ⑦运输与转移 本项目产生的危险废物应交有资质的单位和车辆运输，避免二次污染产生。建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，固废接受单位应持有固废处置的资质，确保危险废物的有效处置。 ⑧危险废物委托处置措施 项目危险废物收集后在厂内危险废物暂存间进行暂存，定期交由危险废物处置单位进行处理。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 ⑨危险废物台账管理 建立台账并悬挂于危险废物暂存间内，转入及转出需要填写危险废物种类、数量、时间及负责人姓名。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目无地下水、土壤污染途径，无须进行地下水、土壤环境影响分析。 6、生态环境影响分析 本项目建设不新增用地，无须进行生态环境影响分析。 7、环境风险影响分析 本项目环境风险物质为废机油，存储于危废间，主要为入渗途径影响。 环境风险防范措施： （1）对废机油、废活性炭进行严格管控，定期巡视检查。 （2）废机油储存区周围不得有无关的物品、物资堆放；禁止堆放易燃、易爆及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生。 （3）严禁在废机油储存区周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 8、电磁辐射影响分析 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 粉尘 | 袋式除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020） |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；废包装袋、不合格品、边角料收集后外售；废机油、废活性炭暂存于危废暂存间（5m2），定期交有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 对废机油进行严格管控，定期巡视检查；废机油储存区周围不得有无关的物品、物资堆放；禁止堆放易燃、易爆及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生；严禁在废机油储存区周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 |
| 其他环境 管理要求 | 做好例行监测，及时反馈治理效果；建设单位按要求建立环保机构，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜；配备环保员，担负起环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。 |

# 六、结论

汾西长星编织有限公司年生产3000万条编织袋项目，在严格落实本评价报告中所提出的各项环保措施的前提下，所排污染物可达标排放，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | - | - | - | 0.072t/a | - | 0.072t/a | - |
|  | 烟尘 | - | - | - | 0.36t/a | - | 0.36t/a | - |
|  | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.22t/a | - | 0.22t/a | - |
| 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业固废 | 废包装袋 | - | - | - | 84400个/年 | - | 84400个/年 | - |
|  | 不合格品、边角料 |  |  |  | 10.5t/a | - | 10.5t/a | - |
| 危险废物 | 废活性炭 | - | - | - | 0.67t/a | - | 0.67t/a | - |
|  | 废机油 | - | - | - | 0.1t/a | - | 0.1t/a | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：土地租赁协议

附件4：国有土地使用证

附件5：营业执照

附件6：监测报告

附件7：缴款书

附件8：污染物总量控制指标批复

附件9： 技术审查意见

# Text boxes

新鲜水

0.3

1.18

排入旱厕，定期清掏

职工用水

0.24

0.06

冷却补水

循环水池

0.88

15

0.88

废气、噪声

废气、噪声

噪声

固废、噪声

熔融、挤出、冷却、拉丝

原料聚丙烯

原料投料

圆织

裁切、缝边

包装入库